СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЩИНСКОГО  сельского поселения СМОЛЕНСКОГО района Смоленской области

# РЕШЕНИЕ

# от 28. 06.2011г.                         N 33

# об утверждении муниципальной  программы "развитие систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2011 год"

В целях надежного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами теплоснабжения на территории поселения Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, обеспечения соответствия требуемым показателям качества, обеспечения экологической безопасности проектов, снижения показателей аварийности на объектах теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261- ФЗ « О повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Порядком регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденным решением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу  "Развитие систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на  2011 год".

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Администрацию Кощинского сельского поселения.

3.  Данное решение опубликовать в районной газете «Сельская правда».

Глава муниципального образования

Кощинского сельского поселения                                        П. А. Попов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

на  2011 год"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2011 год" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и федеральный закон от 23.11.2009г.№ 261- ФЗ «О повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | - Порядок регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденный решением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики. |
| Заказчик Программы | Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Цель Программы | Улучшение услуг по теплоснабжению для населения Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. Повышение эффективности работы теплового оборудования. Экономия топливно- энергетических ресурсов. Снижение тепловых потерь на объектах |
| Задачи Программы | Реконструкция котельной с изменением технологической схемы и режимом работы котлов |
| Сроки реализации Программы | 2011 г. |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего 1 680 645 руб., за счет Администрации Кощинского сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Надежное и бесперебойное обеспечение теплом потребителей, включая население. |

I. Введение

ООО «Коммунальные системы» Кощино» оказывает коммунальные услуги потребителям Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской  области. Предприятие обслуживает 10,84 км тепловых сетей и одну газовую котельную. Общая установленная мощность котельных – 12,9 тыс. Гкал/год, подключенная нагрузка по котельным составляет 4,07 тыс. Гкал/год. Средняя загрузка котельных составляет  31,55%.

Все производственные объекты, которые обслуживает предприятие, были приняты в муниципальную собственность от сельскохозяйственных предприятий в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Износ ряда объектов инженерной инфраструктуры превышает 80%.

В последнее время была произведена установка индивидуального отопления в отдельных квартирах многоквартирных домов. В результате произошло снижение тепловых нагрузок. Но эксплуатационные расходы остались прежними с учетом установленного оборудования.

На котельной  д. Кощино  в качестве топлива используется природный газ.

Для приведения установленного оборудования в соответствии с подключённой нагрузкой, снижения расхода электроэнергии, энергоносителей и водопотребления на котельной,  уменьшения эксплуатационных затрат требуется разработка проектно-сметной документации и реконструкция котельной. Общая установленная мощность котельной - 12,9 тыс. Гкал/год, подключенная нагрузка по котельным составляет 4,07 тыс. Гкал/год. Загрузка котельной  составляет 31,55%.

Вложение денежных средств для разработки проектно-сметной документации и проведения реконструкции котельной  д. Кощино на  2011 год составит 1 680 645 рублей.

II. Основания для разработки Программы

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и  федеральный закон от 23.11.2009г.№ 261 – ФЗ «О повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

2. Порядок регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденный решением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политики.

III. Основные цели и задачи Программы

Цели программы:

1. Надежное и бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения потребителей на территории Кощинского сельского поселения, включая население.

2. Повышение качества и надежности предоставляемой услуги по теплоснабжению.

3. Обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям теплоснабжения новых застройщиков.

4. Обеспечение снижения тепловых потерь, затрат топлива и электроэнергии на выработку тепла.

5. Обеспечение экологической безопасности проектов.

6. Снижение показателей аварийности на объектах теплоснабжения.

Задачи программы:

1. Бесперебойное обеспечение тепловой энергией населения Кощинского сельского поселения.

2. Снижение показателей аварийности на объектах теплоснабжения.

3. Создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного теплопотребления.

IV. Система программных мероприятий

В соответствии с Лицензией N ВП- 04- 000522 (КС) от  25 ноября 2008г. на осуществление деятельности "Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов" ООО «Коммунальные системы «Кощино»  осуществляет эксплуатацию газовой котельной д. Кощино. Эксплуатация котельной осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-35-76 "Котельные установки. Нормы проектирования", ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".

Теплоснабжение Кощинского сельского поселения осуществляется от газовой котельной общей установленной мощностью 12,9 тыс. Гкал/год, подключенной нагрузкой 4,07 тыс. Гкал/год.

Реконструкция котельной с установкой оборудования частотного регулирования эл. приводов дымососов и вентиляторов, наладке КИПиА 2-х водогрейных котлов ТВГ-8М, наладке оборудования ХВО котельной, проведением режимно  – наладочных испытаний котлов ТВГ-8М, заменой

вертикального топочного экрана котла ТВГ-8М, заменой латунных трубок в теплообменнике на горячее водоснабжение в ЦТП  позволит снизить эксплуатационные расходы, расходы на эл.энергию, расходы энергоносителей и водопотребления на котельной.

Стоимость проектно-сметной документации включена в сметы.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Источником финансирования Программы являются  Администрация Кощинского сельского поселения.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации инвестиционной Программы, составляет 1 680 645 рублей.

Объемы финансирования инвестиционной Программы представлены в Приложении N 1.

VI. Сроки реализации Программы

Все мероприятия, включенные в Программу, планируется выполнять до IV квартала 2011г. Программа реализуется в течение 2011 года. Конкретные сроки и этапы выполнения мероприятий Программы приведены в Приложении N 2.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Надежное и бесперебойное обеспечение действующих на территории Кощинского сельского поселения потребителей, включая население, услугами теплоснабжения.

Обеспечение снижения тепловых потерь, затрат топлива и электроэнергии на выработку тепла.

Создание эффективной системы ресурсосбережения и экономного теплопотребления.

Предоставление возможности застройщикам производить подключение к действующим котельным, что в целом обеспечит перспективное развитие Кощинского сельского поселения.

VIII. Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и Советом депутатов Кощинского сельского поселения в установленном порядке.

Приложение N 1

к программе  "Развитие систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на  2011 год".

Финансирование муниципальной программы

| N п/п | Наименование объекта строительства (модернизации, реконструкции) | Финансовые потребности для реализации программы (тыс. руб.) в 2011 году | Объемы | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция газовой котельной | 1 680 ,645 | 1.Установка оборудования частотного регулирования, наладка КИПиА – 1000,255тыс.руб. 2.Режимно-наладочные испытания котлов – 189,305 тыс.руб. 3.Наладка оборудования ХВО – 44,829 тыс.руб. 4.Замена вертикального топочного экрана котла – 199,952 тыс.руб. 5.Замена латунных трубок в теплообменнике горячего водоснабжения - 246,304 тыс.руб. | Администрация Кощинского сельского поселения | Снижение тепловых потерь, приведение установленного оборудования в соответствие подключенной нагрузке, снижение расхода эл.энергии, энергоносителей и воды |
|  | Итого по теплоснабжению |  | 1 680,645 тыс.руб. |  |  |

Приложение N 2

к программе  "Развитие систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на  2011 год".

Сроки и этапы выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование работ и адрес объекта | 2011 г. | Способ выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Реконструкция газовой котельной д. Кощино | 1 кв. | 4 кв. | Подрядный способ |