Проект планировки

- Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

## Введение

Документация по планировке территории – «Проект планировки и межевания территории линейного объекта межхозяйственного водоприемника река Березинка с гидротехническими сооружениями, Смоленский район, Смоленская область» разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-Ф3;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- Положения «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»

- СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Технического задания

- Договора с ФГБУ «Управление «Смоленскмелиоводхоз»

Проект планировки и межевания территории выполнен с учетом согласованной полосы отвода, ТУ инженерных служб, на топогрофо- геодезической основе

## 1.1 Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Река Березинка – правый приток первого порядка  р. Сож (Днепровский бассейн). Протяженность реки составляет 5,8 км, средняя ширина водотока – 1,2 м, средняя глубина 0,4 м.

Бассейн реки расположен в равнинной местности, занятой лугами, полями, поросшими древесно – кустарниковой растительностью. Характер рельефа водосборной площади разнообразен, в основном поверхность представляет собой волнистую равнину. Русло реки в верхнем течении слабоизвилистое, в нижнем и среднем течении р.Березинка спрямлена и служит водоприемником мелиоративной системы . Берега отлогие, поросшие луговой, кустарниковой растительностью. Грунты берегов супесчано – глинистые. Река является естественной средой обитания водных биологических ресурсов.

Водный режим характеризуется непродолжительным весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью.

Гидрохимический режим водного объекта удовлетворительный, заморов рыбы не наблюдалось.

# Река Березинка является водоприемником мелиоративной системы, построенной по проекту в 1978 году институтом «Смоленсксельхозводпроект».

На данном участке ремонтные и восстановительные работы не производились. За истекший период вследствие заиления, отложения наносов, зарастания древесно-кустарниковой растительностью и других деформаций водоприемник не обеспечивает пропуск расчетных расходов.

В современном состоянии р.Березинка находится в неудовлетворительном состоянии ― требуется проведение реконструкции водоприемника.

# Климат участка умеренно-континентальный, средняя температура января -9˚С,июля +17˚С. Зимнее промерзание грунтов до 130см. Участок относится к избыточно-увлажняемым территориям, количество осадков от 630 до 730мм  в год.

# Частое явление – циклоны, пик приходится на летние месяцы. Среднегодовое количество дней с осадками от 170 до 190, вегетационный период 129-143 дня. Период с положительной среднесуточной температурой воздуха составляет 213-224 дня, средняя продолжительность безморозного периода 125-148 дней.

Характерна значительная изменчивость циркуляции атмосферы в течении года, что приводит к весьма заметным отклонениям температуры и количества осадков от средне-многолетних. Распределение осадков в течении года также неравномерное, наибольшее количество их выпадает летом (225-250мм). За год в целом преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений.

В геоморфологическом отношении объект относится к Смоленско - Московской моренной возвышенности. Рельеф местности полого холмистый. Абсолютные отметки по трассе водоприемника изменяются от 166,6 до 178,86. Перепад высот по всей трассе составляет 2,3 м.

В соответствии со статьей № 7 Земельного кодекса РФ затрагиваемые земли, расположенные вдоль водоприемника, представлены землями сельхозугодий – пастбище.

## 1.2 Красные линии и линия регулирования застройки

Так как территория, на которой расположен водоприемник – земли сельхоз угодий, красные линии улиц и проездов отсутствуют.

## 1.3 Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты

Открытая осушительная сеть представлена водоприемником р.Березинка.

В современном состоянии р. Березинка находится в неудовлетворительном состоянии. Ширина по дну в существующем состоянии составляет 0,6-1,2 м, ширина по верху 12-15 м, глубина 2,0-3,5 м, заложение откосов 1,75-2,5. Русло реки извилистое. Дно заилено на 0,3-0,5 м. Откосы и прибрежные полосы частично заросли древесно-кустарниковой растительностью.

Также на водоприемнике обнаружены 3 бобровые плотины, создающие подпор воды.

Для беспрепятственного пропуска расчетного расхода воды при весеннем паводке, а так же для предотвращения выбытия 160 га земли, проектом предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий надежность линейного объекта:

-углубление и уширение водоприемника;

-крепление откосов водоприемника;

-сводка ДКР по трассе водоприемника;

-организация поверхностного стока срезкой бермы;

-устройство ложбин;

-устройство воронок;

-ремонт ГТС;

-восстановление дренажных устьев;

-промывка дренажных коллекторов

Также после подчистки водоприемника для образования устойчивых откосов – проектом предусмотрено крепление откосов посевом многолетних трав.

Проектируемые работы по реконструкции р.Березинка необходимо выполнять  поточно-параллельным методом организации строительства с использованием принципов непрерывности и последовательности в выполнении работ. Работы выполняются в I этап. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – III квартал 2015г.

Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и независимо друг от друга.

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с привлечением сил и средств специализированных организаций.

## 1.3.2 Характеристика развития систем инженерно – технического обеспечения территории

Для беспрепятственного пропуска расчетного расхода воды при весеннем паводке, а так же для предотвращения вывода из сельскохозяйственного оборота 160 га земли, проектом предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий надежность линейного объекта:

-сводка ДКР по трассе водоприемника;

-организация поверхностного стока срезкой бермы;

-устройство ложбин;

-устройство воронок;

-ремонт ГТС.

## 1.4 Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин следует устраивать однополосными с необходимым уширением в местах разворотов, поворотов и разъездов. Разъезды целесообразно устраивать на расстоянии прямой видимости, но не более чем через 600 м.

## 1.5 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Перед началом производства земляных работ осуществляется сводка древесно – кустарниковой растительности в русле водоприемника и на прибрежной полосе.

Производиться отстрел бобров и разборка бобровых плотин. Для организации поверхностного стока производиться срезка существующих берм с уклоном в сторону водоприемника, устраиваются водосбросные воронки ВО-2 и ложбина стока.

Выемка грунта из подчищаемых существующих каналов производится экскаватором с емкостью ковша 0,4 м³. Вынутый грунт укладывается в отвалы с обязательным соблюдением берм шириной 1,5 метра с устройством прорана для сброса поверхностных вод из понижений. Разравнивание отвалов производится бульдозером слоем 10 см на расстояние до 20 метров. Крепление откосной части водоприемника выполняется посевом трав. Дно водоприемника подчищается с приданием ему уклонов, обеспечивающих не размывающие и незаиляющие скорости. Параметры поперечных сечений водоприемника: форма сечения – трапецеидальная, ширина по дну 1,0 метр. Заложение откосов – 1:2,5

Согласно п 8.28 СНиП 2.06.03-85 на трассе водоприемника устраиваются уположенные участки (на длине 5 метров заложение откосов принято 1:3) для водопоя, перехода и выхода попавших в водоприемник диких копытных животных.

## 1.6 Меры по защите территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# Реконструкция водоприемника р. Березинка имеет целью предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий площадью не менее 140га. Воздействие на окружающую среду после реконструкции в эксплуатационный период прогнозируется как положительное.

# Отрицательное воздействие деятельности объекта реконструкции на окружающую среду может выразиться в следующем:

# развитие эрозии почв после проведения культуртехнических работ:

# образование куч древесно-кустарниковой растительности;

# - вынос грунта по каналам в естественные водотоки:

# - неравномерное распределение гумусового грунта по площади после проведения планировочных работ:

# - нарушение естественного ландшафта.

# Для исключения отрицательных явлений в результате проведения мелиоративных работ проектом предусмотрен ряд мероприятий по охране атмосферного воздуха, вод, почв, земель, растительного и животного мира.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон водных объектов.

Копии графического материала к Положению о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

Чертеж планировки территории (основной чертеж)

- Обоснование проекта планировки территории

Планируемые объекты, объекты инженерно – транспортной инфраструктуры

## 2.1.1 Характеристика проектируемого линейного объекта – водоприемника р. Березинка

Основные технические решения приняты с целью устранения причин неудовлетворительного состояния водоприемника, которыми являются:

- обрушение, заиление и зарастание мелколесьем и кустарником откосов водотока, что создает при прохождении весеннего половодья и летне – осенних паводков подпор в закрытой осушительной сети;

- заиление части коллекторов и как следствие высокое стояние уровня «верховодки», не обеспечение требуемой нормы осушения, образование вторичной кустарниковой растительности, деградация сельхозугодий;

- размыв и разрушение устьев коллекторов, что является причиной заиления устьевого участка коллекторов на длине 20 м;

- частичное разрушение сооружений, обеспечивающих транспортную схему эксплуатации объекта – трубчатых переездов;

- расположение бобровых плотин на водотоке, что привело к подпору;

Состояние водоприемника с сооружениями отражено в акте первичного обследования.

По данным обследования объекта устьевые блоки разрушены или отсутствуют. В пониженных участках имеются вымочки.

Вдоль трассы водоприемника устроены два трубчатых переезда, по которым осуществляется проезд сельхозтехники. Трубчатый переезд 2х1,5 на ПК 34+00 требует ремонта, а на ПК 27+12 ТР 2*1,5 требует полного переустройства.

Причиной ухудшения состояния осушительной системы является продолжительное отсутствие мероприятий по уходу и ремонту водоприемника.

Вследствие выявленных причин нарушения работы осушительной сети необходимость предстоящей реконструкции обосновывается исходя из:

- степени амортизации объекта;

- физического износа гидротехнических сооружений и частичной утратой ими функционального значения;

- оценки мелиоративного состояния осушенных земель:

1. На основании инженерных изысканий, акта первичного обследования, состояние водоприемника характеризуется как «неудовлетворительное»;

2. На основании технического состояния осушительной системы и ее элементов: по открытой сети – заиление, зарастание водоприемника, бобровые плотины снижают пропускную способность и создают подпор закрытой коллекторно – дренажной сети. Отсутствие организации поверхностного стока в пределах береговой полосы способствует образованию сосредоточенных размывов откосов; по закрытой дренажной сети – заиление коллекторов, разрушение устьевых блоков ведет к подпору дренажной системы и неудовлетворительной водоприемной способности дренажа;

3. Оценки влияния существующей мелиоративной системы на компоненты окружающей среды: увеличение доли поверхностного стока и выноса вместе с ним загрязняющих веществ (особенно фосфора, который практически полностью сорбируется  в верхних почвенных горизонтах); снижение степени замкнутости кругооборота веществ в агросистеме (в результате нарушения расчетных параметров осушительной сети), что ведет к росту горизонтального и вертикального переноса различных компонентов , то есть снижению контролируемости осушительной системы как источника загрязнения.

На объекте приняты следующие мероприятия для восстановления пропускной способности водоприемника и для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота 140 га сельскохозяйственных угодий:

- реконструкция межхозяйственного водоприёмника путем подчистки с созданием нормативных продольных уклонов;

- реконструкции части закрытой осушительной сети;

- организация поверхностного стока на прибрежной полосе водотока;

- восстановление существующих гидротехнических сооружений по трассе водоприемника;

- культуртехнические работы по трассе водоприемника;

В настоящее время межхозяйственный водоприемник река Березинка заилен, на некоторых участках имеют обратный уклон дна.

Для ликвидации подпора в водотоке, восстановления первоначальной пропускной способности и создания условий для эффективного использования мелиорируемых земель в проектной документации предусмотрено углубление и уширение водоприемник на 4,1 км. Дно водоприемника подчищается с приданием ему уклонов, обеспечивающих не размывающие и не заиляющие скорости,  глубина подчистки определяется с учетом прохождения расчетных паводков в бровках каналов при допустимом запасе и нормальной работы закрытой осушительной сети.

Перед началом производства работ осуществляется сводка древесно – кустарниковой растительности в русле водоприемника и на прибрежной полосе, разборка бобровых плотин и отстрел бобров.

Гидравлический расчет каналов произведен согласно СНиП 2.06.03.85 «Мелиоративные системы и сооружения» на пропуск расчетных расходов весеннего половодья 10% обеспеченности

## 2.1.2 Характеристика развития систем инженерно – технического обеспечения территории

# Перечень работ по реконструкции закрытой осушительной сети:

# - устройство асбестоцементных дренажных устьев после проведения дноуглубительных работ по расчистке водоприемника;

# - промывка заиленных участков коллекторов общей протяженностью 980 метров дренопромывочной машиной.

# Для организованного сбора поверхностного стока водоприемником проектом предусмотрено:

# - срезка существующих берм на прибрежной полосе водоприемника с приданием уклона поверхности в сторону водоприемника;

# - во избежание размыва откосов каналов предусматривается устройство водосбросных воронок типа ВО-2;

# - устройство ложбины стока для сброса поверхностных вод

# В результате многолетней эксплуатации, существующие трубчатые переезды в количестве  2-ух штук находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат ремонту (ТП2*1,5 ПК34+00) и полному переустройству (ТП2*1,5 ПК27+12)..

# Сооружение проверено гидравлическим расчетом на пропуск максимальных расчетных расходов весеннего половодья 5% обеспеченности согласно СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы».

# Трубчатый переезд на ПК27+12 при полном переустройстве изменяется с ТП 2*1,5 на ТП2*1,6. Конструкция трубчатого переезда принята по ТП 820-1-0112.92 «Переезды трубчатые на расход воды до 10 м³ на осушительных системах» и в соответствие с каталогом выпускаемых железобетонных изделий Сафоновского сельского строительного комбината.

## 2.1.3 Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Для транспортного обслуживания используются существующие местные сельские дороги, на период строительства производятся подготовка временных дорог.

Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия – памятники истории и культуры отсутствуют. Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.

## 2.2 Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон водных объектов.

- Охрана окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения

экологической безопасности населения регламентируются следующими законами

Российской Федерации:

  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в

Российской Федерации» 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ.

  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  30.03.1999 г.

№ 52 – ФЗ.

  «Основы законодательства   РФ об охране здоровья граждан»  22.08.1993 г.

№ 5487 – 1.

  «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 г.  № 7 – Ф3.

Комплекс   рекомендаций   по     охране      окружающей   среды    включает

технические  и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности,

градостроительные мероприятия. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

автотранспорт.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение

следующих мероприятий –

  установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна

уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

  реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих

снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;

  техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением

выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

  введение системы мониторинга воздушного бассейна;

  рациональное потребление водных ресурсов.

Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на

природную среду и повысят экологическую обстановку.

Несоблюдение экологических требований при осуществлении

градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет административную

ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с

нарушением законодательства в области охраны  окружающей среды может быть

приостановлена в судебном порядке.

Копии графического материала к Обоснованию проекта планировки территории

Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации

Схема использования территории на период строительства

Проект межевания

Градостроительный план