# АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2014 г.                                                                                          №   26

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения  Кощинского сельского

поселения Смоленского района Смоленской области

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения  Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения в сети «Интернет» http://koshino.smol-ray.ru/.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального образования

Кощинского  сельского поселения                                                  П.А. Попов

Смоленского района Смоленской области

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

от 25.06.2014 г. № 26

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	11

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	17

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	19

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	25

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	31

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	34

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	34

3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	37

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	40

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	40

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	41

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	48

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	48

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	48

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	49

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	49

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	50

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.	51

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	52

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кощинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Кощинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр – деревня Кощино. Общая площадь сельского поселения: 86,68 км, расположено на юго-восточной части Смоленского района, граничит:

на востоке и юге – с Починковским районом

на западе – с Талашкинским сельским поселением

на севере – с Пригорским сельским поселением

На территории поселения находятся 10 населённых пунктов: Борешино, Гевино, Горяны, Замятлино, Кощино, Кощино-1, Лучинка, Муравщина, Немчино, Раково (табл.1).

В настоящее время демографическая ситуация в Кощинском сельском поселении, как и в целом в Смоленском районе, остается сложной, что обусловлено превышением коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости. Другими словами сложившийся на сегодняшний день уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения (замещение поколения родителей их детьми), в том числе, в силу массового распространения малодетности (1 – 2 ребенка в семье). Вследствие этого в сельском поселении наблюдается как сокращение общей численности населения, так и изменения в возрастном составе: продолжается процесс демографического старения населения.

По данным, предоставленным Администрацией Кощинского сельского поселения, численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2013 г. составила 2042 человека, что составляет порядка 4% от общей численности населения МО «Смоленский район». Плотность населения составляет 23,6 чел./км2, что является достаточно высоким показателем.

Таблица 1

Краткая характеристика населенных пунктов Кощинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Население | Площадь |
| --- | --- | --- |
| Кощино | Административный центр | 1818 человек (2012 год) | 1,2 км² |
| Борешино | деревня | 49 жителей (2012 год). | 0,4 км² |
| Гевино | деревня | 22 жителей (2012 год). | 0,32 км² |
| Горяны | деревня | 37 жителей (2012 год). | 0,38 км² |
| Замятлино | деревня | 19 жителей (2012 год). | 0,24 км² |
| Кощино-1 | деревня | По состоянию на 2012 год постоянного населения не имеет. | 0,05 км² |
| Лучинка | деревня | 15 жителей (2012 год). | 0,03 км² |
| Муравщина | деревня | 34 человек (2012 год) | 0,46 км² |
| Немчино | деревня | 40 жителей (2012 год). | 0,14 км² |
| Раково | деревня | 8 жителей (2012 год). | 0,08 км² |

Динамика численности населения Кощинского сельского поселения представлена в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2

Динамика численности населения Кощинского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел. | Темпы роста, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. к 2009 г. | 2011 г. к 2010 г. | 2012 г. к 2011 г. |
| Кощино (деревня) | 1827 | 1811 | 1819 | 1818 | 99,12 | 100,44 | 99,95 |
| Борешино (деревня) | 49 | 48 | 48 | 49 | 97,96 | 100,00 | 102,08 |
| Гевино (деревня) | 26 | 24 | 21 | 22 | 92,31 | 87,50 | 104,76 |
| Горяны (деревня) | 40 | 42 | 38 | 37 | 105,00 | 90,48 | 97,37 |
| Замятлино (деревня) | 20 | 20 | 19 | 19 | 100,00 | 95,00 | 100,00 |
| Кощино-1 (деревня) | - | - | - | - | - | - | - |
| Лучинка (деревня) | 12 | 14 | 13 | 15 | 116,67 | 92,86 | 115,38 |
| Муравщина (деревня) | 40 | 34 | 36 | 34 | 85,00 | 105,88 | 94,44 |
| Немчино (деревня) | 46 | 44 | 40 | 40 | 95,65 | 90,91 | 100,00 |
| Раково (деревня) | 12 | 9 | 8 | 8 | 75,00 | 88,89 | 100,00 |
| ИТОГО | 2072 | 2046 | 2042 | 2042 | 98,75 | 99,80 | 100,00 |

Рис. 1. Динамика численности населения Кощинского сельского поселения, чел.

Таким образом, динамика численности населения Кощинского сельского поселения в течение последних двух лет остается стабильной, не меняется. При этом по сравнению с 2009 г. общее число жителей снизилось на 30 человек. Положительные темпы роста численности населения демонстрируют д. Лучинка (+15,38% к 2011 г.), д. Гевино (+4,76%) и д. Борешино (+2,08%). Наибольшее уменьшение численности населения в 2012 г. наблюдается в д. Муравщина (-5,56% по сравнению с 2011 г.).

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения на 2023 г. и 2043 г. обобщены в виде таблицы 3.

Таблица 3

Прогноз численности населения Кощинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения на конец 2012 г., чел. | Численность населения на конец 2023 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| Кощинское сельское поселение | 2042 | 1868 |

Таким образом, исходя из сложившейся на сегодняшний день демографической ситуации, в прогнозируемом периоде сохранится тенденция естественной убыли населения. По прогнозным расчетам, среднегодовая численность населения сельского поселения в 2023 г. составит 1868 человек, к 2043 г. – 1552 человека. Таким образом, к 2043 г. в Кощинском сельском поселении ожидается сокращение общей численности населения на 490 человек. Как уже указывалось выше, основной причиной сокращения численности населения является естественная убыль.

Таблица 4

Оборудование жилищного фонда Кощинского сельского поселения

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | ваннами (душем) |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 50,2 | 39,4 | 33,2 | 39,4 | 34,3 | 38,3 | 34,7 |
| В процентах | 100,00 | 78,49 | 84,26 | 78,49 | 87,06 | 76,29 | 69,12 |

Из приведенной выше таблицы видно, что большая часть населения сельского поселения имеет централизованное водоснабжение и водоотведение.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Воды обладают значительным удельным дебитом, но характеризуются повышенным содержанием железа. Извлечение подземных вод из недр осуществляется скважинами и  шахтными колодцами. Крупные предприятия обычно имеют собственные водозаборные скважины. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

Водоснабжение д. Кощино производится от 2-х существующих артезианских скважин 1980 года постройки. Глубина скважин-110 м. На скважинах установлены электронасосы ЭЦВ-10-65-110, которые работают периодически от автоматики по давлению воды в сети. Автоматика установлена в павильонах скважин площадью 55 м. куб. и 56 м.куб . Обогрев скважин производится электрообогревателями.

Мощность насосов  артскважин по 32 кВт каждого. От артскважин вода поступает в водовод из 2-х асбестоцементных труб диаметром 200 мм в водонапорную башню 1980 г. постройки.

Длина труб водовода от скважин до башни - 2160 м. Высота башни - 27 м, объем бака башни -150 м. куб.

От водонапорной башни вода поступает в распределительную сеть для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Водопроводные сети состоят:

- Стальные трубы - 3600 м. диаметром 32 - 219 мм

- Полиэтиленовые трубы - 3065 м. диаметром 32-100 мм.

- Асбесто-цементные трубы - 3705 м. диаметром 100 - 200 мм.

- Чугунные трубы - 590 м. диаметром 100 мм.

Протяженность водопроводных сетей – 11000 м. Общая протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет – 13160 м.

По распределительным сетям вода поступает в жилые дома, школу, детский сад, МУП Кощино и другие объекты социально-культурного быта.

Проверку качества воды осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория ГУП Смоленской области ИТЦ «Экология».

Перечень водопроводных сетей в д.Кощино

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Диаметр мм, кол-во шт | Протяженность м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |
| 1 | Водопроводы всего | пог.м | 200 | 5321 |
|  | 1.из асбестоцементных труб | пог.м | 200 | 3089 |
|  | 2.из полиэтиленовых труб | пог.м | 100 | 732 |
|  | 3.из асбестоцементных труб | пог.м | 150 | 1500 |
| 2. | Распределительная сеть (протяженность) | пог.м |  | 7839 |
|  | 1. из стальных труб | пог.м | 80 | 1281 |
|  | 2. из чугунных труб | пог.м | 80 | 1460 |
|  | 3.из асбестоцементных труб | пог.м | 100 | 2386 |
|  | 4. из полиэтиленовых труб | пог.м | 100 | 2002 |
|  | 5. из полиэтиленовых труб | пог.м | 50 | 710 |
| 3. | Прочие устройства |  |  |  |
|  | 1.смотровые колодца | шт | 91 |  |
|  | 2.задвижка | шт | 74 |  |
|  | 3.гидранты | шт | 10 |  |
|  | 4.водоразборные колонки | шт | 10 |  |
| Канализация |
| 1. | Коллекторы (протяженность) | пог.м |  | 2093 |
|  | из асбестоцементных труб | пог.м | 300 | 800 |
|  |  | пог.м | 200 | 1293 |
|  | Канализационная сеть | пог.м |  | 4457 |
|  | 1.из чугунных труб | пог.м | 100 | 727 |
|  | 2.из асбестоцементных труб | пог.м | 200 | 3730 |
| 2. | Прочие устройства | шт |  |  |
|  | 1.смотровые колодца | шт | 247 |  |
|  | 2.домовых выпусков | шт | 139 |  |

д.Немчино Смоленского района Кощинского сельского поселения имеется скважина глубиной 96 м, 1961 года постройки. На скважине установлен погружной насос ЭЦВ -6-6,5-125. В деревне установлена водонапорная башня типа Рожновского-25 куб.м.

Водопроводные сети состоят:

- Стальные трубы - 580 м. диаметром 32 - 219 мм

- Полиэтиленовые трубы - 340 м. диаметром 32-100 мм.

Количество смотровых колодцев -2шт

Количество гидрантов-1 шт

Количество водоразборных колонок-4 шт

В д. Гевино Смоленского района Кощинского сельского поселения имеется скважина глубиной 101 м, 1968 года постройки. В деревне установлена водонапорная башня типа Рожновского -25 куб.м.

Водопроводные сети состоят:

- Полиэтиленовые трубы – 1420м

Количество смотровых колодцев -2шт

Количество гидрантов-1 шт

Количество водоразборных колонок-9 шт

В д. Замятлино Смоленского района Кощинского сельского поселения имеется скважина глубиной 78 м. На скважине установлен погружной насос, мощностью 0,4кВт, производительностью 0,45 куб.м./ч. В деревне установлена водонапорная башня типа Рожновского, однако в настоящее время не используется Забор воды население производит непосредственно из скважины при включении насоса вручную. Водопроводных сетей в деревне нет. Оплату за потребленную электроэнергию производит сельское поселение Кощино.

В д.Муравщина Смоленского района Кощинского сельского поселения имеется скважина глубиной 115 м, 1957 года постройки. В деревне установлена водонапорная башня типа Рожновского-25 куб.м.

Водопроводные сети состоят:

- Стальные трубы – 8 п. м.

- Полиэтиленовые трубы – 250 п.м.

Количество смотровых колодцев -1шт

Количество гидрантов-1 шт

Количество водоразборных колонок-3 шт

В д.Борешино Смоленского района Кощинского сельского поселения имеется скважина глубиной 106 м, 1956 года постройки. В деревне установлена водонапорная башня типа Рожновского-25 куб.м, однако в настоящее время не используется.

Водопроводные сети состоят:

- Стальные трубы – 8 п. м.

- Полиэтиленовые трубы – 250 п.м.

Количество смотровых колодцев -1шт

Количество гидрантов-1 шт

Количество водоразборных колонок-3 шт

В д.Раково и д.Лучинка имеются криницы. В д.Раково – 1 криница, в д. Лучинка – 2 шт.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов системы водоснабжения Кощинского сельского поселения осуществляет ООО «Коммунальные системы «Кощино». На обслуживании данной организации в Кощинском сельском поселении находятся следующие коммунальные сооружения:

- водопроводные сети;

- артскважины;

- водонапорные башни.

Отдельной проблемой водоснабжения в сельском поселении можно признать разрушение водонапорных башен (по причине их износа). В случае выхода из строя, насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местного ЖКХ. Восстановление башни – трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

Объемы водоснабжения и водоотведения

ООО «Коммунальные системы Кощино»

| № п/п | Наименование организации | Водоснабжение, куб.м | Водоотведение куб.м | Установлены ли приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 82007,5 | 67532,9 |  |
| 2 | Организации-всего: | 33064 | 6196 |  |
| 3 | Кощинское с/о | 3585 | 3585 |  |
|  | Контора с/о | 25 | 25 |  |
|  | Школа | 1920 | 1920 | По приборам учета |
|  | Детский сад | 1320 | 1320 | По приборам учета |
|  | Библиотека | 20 | 20 | По приборам учета |
|  | Дом культуры | 100 | 100 | По приборам учета |
|  | Школа искусств | 200 | 200 | По приборам учета |
| 4 | МУП «Кощино» | 25488 | 600 |  |
|  | Контора МУП | 120 | 120 |  |
|  | Мол.завод | 840 |  |  |
|  | Столовая | 480 | 480 |  |
|  | Мастерские | 36 |  |  |
|  | Пож.депо | 12 |  |  |
|  | КРС, свиноферма | 24000 |  |  |
| 5 | Смоленское райпо | 36 | 0 |  |
|  | Магазин №10 | 36 |  | По приборам учета |
| 6 | Почтамт | 30 | 30 |  |
|  | д .Кощино | 30 | 30 |  |
| 7 | Прочие | 3925 | 1981 |  |
|  | ФАП «Кощино» | 157 | 157 | По приборам учета |
|  | ИП Белокуров | 24 | 24 | По приборам учета |
|  | ИП Галкина | 36 |  |  |
|  | ИП Михайленко | 12 |  |  |
|  | ООО «Троя» | 1800 | 1800 | По приборам учета |
|  | ООО «Солнечный» | 60 |  | По приборам учета |
|  | ИП Лысенков | 1800 |  | По приборам учета |
|  | ИП Маркевич | 36 |  |  |
| 8 | Собственные нужды | 2628,1 | 476,9 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 306 |  |  |
|  | Контора | 20,9 | 20,9 |  |
|  | Бани | 235,2 |  |  |
|  | Котельные | 2066 | 456 |  |
|  | ВСЕГО | 117700 | 74206 |  |

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

## 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Централизованная система водоотведения имеется в д. Кощино.

Отведение сточных вод д. Кощино осуществляется хозяйственно-бытовыми сетями канализации. Протяженность канализационных сетей составляет 6,55 км из них:

- самотечные коллекторы из асбестоцементных труб диаметром 300 мм, протяженностью 0,4 км;

- уличная канализационная сеть состоит из асбестоцементных и чугунных труб диаметром 100-200 мм. Протяженность уличных канализационных сетей – 6,15 км.

По самотечным коллекторам сточные воды от объектов: жилая зона, школа, детский сад и других объектов соц-культ. Быта поступают на очистные сооружения.

Биологические очистные сооружения д. Кощино построены в 1987 году. Проектная мощность – 700 м3/сутки. В состав очистных сооружений входят следующие объекты: горизонтальная песколовка, здания решеток с 2-мя решетками ручной очистки, 2 секции аэротенков-отстойников, 2 секции двухступенчатых биопрудов с естественной аэрацией (2 пруда первой ступени объемом по 990 м3, 2 пруда 2-й ступени объемом по 12100 м3), иловые площадки (4 карты), производственно-вспомогательное здание. В помещении производственно-вспомогательного здания установлена воздухоловка 2AF мощностью 11 кВтч для подачи воздуха в аэротенки. Обогрев здания объемом 60 м3 производится электрообогревателями.

Отведение сточных вод после очистки осуществляется по самотечному подземному коллектору из асбестоцементных труб диаметром 300 мм. Выпуск сточных вод осуществляется через сеть водоотводящих мелиоративных каналов в р. Сож за чертой населенного пункта.

Контроль за работой очистных сооружений и состоянием водоема приемника сточных вод осуществляет аккредитованная аналитическая лаборатория ГУП Смоленской области ИТЦ «Экология» в соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды. Регулируемое водоснабжение осуществляется в д. Кощино, д. Борешино, д. Гевино, д. Замятлино, д. Муравщина, д. Немчино, обслуживаемых ООО «Коммунальные системы «Кощино».

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Коммунальные системы «Кощино» на услуги по водоснабжению.

Таблица 5

Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Кощино» в сфере водоснабжения (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.07.2013 по 30.06.2014

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 117,700 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 0,021 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 117,679 |
| 5. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 |
| 6. | Объем потерь | тыс.м3 | 0,00 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 2,607 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 115,072 |
| 8.1. | населению | тыс.м3 | 82,008 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 3,742 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 29,322 |

Рис. 2 Распределение потребления воды по группам потребителей

Основным потребителем воды является население – 72 %.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Коммунальные системы «Кощино» представлены в следующей таблице.

Таблица 6

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на водоснабжение ООО «Коммунальные системы «Кощино» на период регулирования (с 01.07.2013 по 30.06. 2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 253,30 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 399,98 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 120,80 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 0,00 |
| 5. | Аренда | тыс.руб. | 144,47 |
| 6. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 515,10 |
| 7. | Материалы | тыс.руб. | 152,25 |
| 8. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 189,05 |
| 9. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 236,07 |
| 10. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 438,60 |
| 11. | Налоги и сборы | тыс.руб. | 43,65 |
| 12. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 77,60 |
| 13. | Себестоимость | тыс.руб. | 2570,88 |
| 14. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 15. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2570,88 |
| 16. | Объем | тыс.м3 | 117,68 |
| 17. | Тариф | руб./куб.м | 21,85 |

Рис. 3  Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 16 %,

- Общеэксплуатационные расходы – 17 %,

- Ремонт и техническое обслуживание – 19 %,

- Электроэнергия – 10 %,

- Цеховые расходы – 9 %,

- Прочие прямые расходы – 7 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для ООО «Коммунальные системы «Кощино».

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г. |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 21,85 21,85 |

Обоснование объемов водопотребления Кощинским сельским поселением на 2014 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 7

Расчет объемов водопотребления Кощинским сельским поселением

| № п/п | Наименование организации | Водоснабжение, куб.м | Установлены ли приборы учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 82007,5 |  |
| 2 | Организации-всего: | 33064 |  |
|  | Кощинское с/о | 3585 |  |
|  | Контора с/о | 25 |  |
|  | Школа | 1920 | По приборам учета |
|  | Детский сад | 1320 | По приборам учета |
|  | Библиотека | 20 | По приборам учета |
|  | Дом культуры | 100 | По приборам учета |
|  | Школа искусств | 200 | По приборам учета |
| 3 | МУП «Кощино» | 25488 |  |
|  | Контора МУП | 120 |  |
|  | Мол.завод | 840 |  |
|  | Столовая | 480 |  |
|  | Мастерские | 36 |  |
|  | Пож.депо | 12 |  |
|  | КРС, свиноферма | 24000 |  |
| 4 | Смоленское райпо | 36 |  |
|  | Магазин №10 | 36 | По приборам учета |
| 5 | Почтамт | 30 |  |
|  | д. Кощино | 30 |  |
| 6 | Прочие | 3925 |  |
|  | ФАП «Кощино» | 157 | По приборам учета |
|  | ИП Белокуров | 24 | По приборам учета |
|  | ИП Галкина | 36 |  |
|  | ИП Михайленко | 12 |  |
|  | ООО «Троя» | 1800 | По приборам учета |
|  | ООО «Солнечный» | 60 | По приборам учета |
|  | ИП Лысенков | 1800 | По приборам учета |
|  | ИП Маркевич | 36 |  |
| 7 | Собственные нужды | 2628,1 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 306 |  |
|  | Контора | 20,9 |  |
|  | Бани | 235,2 |  |
|  | Котельные | 2066 |  |
|  | ВСЕГО | 117700 |  |

Всего водопотребление объектами Кощинского сельского поселения составляет - 117700,0 куб.м.

В том числе:

- Население – 82007,5 куб.м.

- Бюджетные организации – 3742,0 куб.м.

- Организации – 29322,0 куб.м.

- Собственные нужды – 2628,5 куб.м.

## 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

В Кощинском сельском поселении централизованная система отведения есть лишь в деревне Кощино. Канализационная сеть, а так же ОС обслуживаются ООО «Коммунальные системы «Кощино».

Остальные населённые пункты сельского поселения централизованной системы водоотведения не имеют и оборудованы выгребами.

Ниже в таблице приведена производственная программа ООО «Коммунальные системы «Кощино» на услуги по водоотведению.

Таблица 8

Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Кощино» на услуги по водоотведению на период регулирования с 01.07.2013 по 30.06.2014

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.м3 | 78,526 |
| 2. | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | тыс.м3 | 0,00 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м3 | 78,526 |
| 4. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 78,049 |
| 4.1. | населению | тыс.м3 | 71,471 |
| 4.2. | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 4,095 |
| 4.3. | прочим потребителям | тыс.м3 | 2,483 |

Рис. 4 Распределение отведенных стоков по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным основным потребителем является население – 92 %.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Коммунальные системы «Кощино» представлены в следующей таблице.

Таблица 9

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на водоотведение ООО «Коммунальные системы «Кощино» на период регулирования (с 01.07.2013 по 30.06. 2014)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 645,23 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 842,17 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 254,34 |
| 4. | Аренда | тыс.руб. | 192,58 |
| 5. | Материалы | тыс.руб. | 44,42 |
| 6. | Прочие расходы | тыс.руб. | 155,62 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 23,83 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 546,37 |
| 9. | Налоги и сборы | тыс.руб. | 32,03 |
| 10. | Плата за загрязнения | тыс.руб. | 14,42 |
| 11. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 37,40 |
| 12. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 414,14 |
| 13. | Себестоимость | тыс.руб. | 3202,55 |
| 14. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 15. | Объем финансовых потребностей | тыс.руб. | 3202,55 |
| 16. | Объем пропущенных сточных вод | тыс.м3 | 74,21 |

Рис. 5  Распределение затрат в системе водоотведения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

1. Оплата труда – 29 %,

2. Общеэксплуатационные расходы – 18 %,

3. Страховые взносы – 8 %,

4. Электроэнергия – 22 %,

5. Ремонт и техническое обслуживание – 14 %.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на водоотведение для ООО «Коммунальные системы «Кощино» на 2014 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г. |
| Услуги по водоотведению - население - прочие потребители | 43,16 43,16 |

Обоснование объемов водоотведения Кощинским сельским поселением на 2014 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 10

Расчет объемов водоотведения Кощинским сельским поселением

| № п/п | Наименование организации | Водоотведение куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 67532,9 |
| 2 | Организации-всего: | 6196 |
| 3 | Кощинское с/о | 3585 |
|  | Контора с/о | 25 |
|  | Школа | 1920 |
|  | Детский сад | 1320 |
|  | Библиотека | 20 |
|  | Дом культуры | 100 |
|  | Школа искусств | 200 |
| 4 | МУП «Кощино» | 600 |
|  | Контора МУП | 120 |
|  | Мол.завод |  |
|  | Столовая | 480 |
|  | Мастерские |  |
|  | Пож.депо |  |
|  | КРС, свиноферма |  |
| 5 | Смоленское райпо | 0 |
|  | Магазин №10 |  |
| 6 | Почтамт | 30 |
|  | д. Кощино | 30 |
| 7 | Прочие | 1981 |
|  | ФАП «Кощино» | 157 |
|  | ИП Белокуров | 24 |
|  | ИП Галкина |  |
|  | ИП Михайленко |  |
|  | ООО «Троя» | 1800 |
|  | ООО «Солнечный» |  |
|  | ИП Лысенков |  |
|  | ИП Маркевич |  |
| 8 | Собственные нужды | 476,9 |
|  | Уборка лестничных клеток |  |
|  | Контора | 20,9 |
|  | Бани |  |
|  | Котельные | 456 |
|  | ВСЕГО | 74206 |

Всего водоотведение объектами Кощинского сельского поселения составляет - 74206,0 куб.м.

В том числе:

- Население – 67533,0 куб.м.

- Собственные нужды – 477,0 куб.м.

- Организации – 6196,0 куб.м.

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Проектом генплана на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 11

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Расход воды на промывку сетей, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | Объем воды по приборам учета, м3 | Объем воды по нормативам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| ООО «Коммунальные системы «Кощино» | 2014 год | вода питьевого качества | 117700,0 |  | 117700,0 |  | 117700,0 | 2628,5 |  |  | 115071,5 | 3742,0 | 82007,5 | 29322,0 | 7437,0 | 107634,5 |

Из приведенных выше данных, следует, что фактически часть приобретенной воды будет оплачиваться по установленным счетчикам. На основании приведенных данных оплата по счетчику составит 6,5 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице приведен прогноз потребления воды в Кощинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятый в соответствии с документами территориального планирования.

Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 12

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды, м3 | Расход воды на промывку сетей, м3 | Подано воды в сеть, м3 | Потери воды, м3 | Отпущено воды всего, м3 | Расход воды на нужды предприятия, м3 | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | Объем воды по приборам учета, м3 | Объем воды по нормативам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| ООО «Коммунальные системы «Кощино» | 2014 год | вода питьевого качества | 117700,0 |  | 117700,0 |  | 117700,0 | 2628,5 |  |  | 115071,5 | 3742,0 | 82007,5 | 29322,0 | 7437,0 | 107634,5 |
| ООО «Коммунальные системы «Кощино» | 2028 год | вода питьевого качества | 110932,5 |  | 110932,5 |  | 110932,5 | 2628,5 |  |  | 108304,0 | 3742,0 | 75240,0 | 29322,0 | 108304,0 | - |

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 13

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, м3 | Хозяйственные нужды предприятия, м3 | По категориям потребителей, м3 | Пропущено через собственные ОС, м3 | Передано сточных вод другим канализациями, м3 | Сброшенные воды без очистки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| ООО «Коммунальные системы «Кощино» | 2014 год | 74206,0 | 477,0 | 73729,0 |  | 67533,0 | 6196,0 |  | 74206,0 |  |  |  |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды поступают от потребителей. Организация не передает сточные воды другим организациям. Все полученные стоки проходят через очистные сооружения.

В следующей таблице приведен прогноз поступления сточных вод в Кощинском сельском поселении на основании демографической ситуации в регионе, принятой в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение поступления сточных вод.

Исходя из полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 14

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего, м3 | Хозяйственные нужды предприятия, м3 | По категориям потребителей, м3 | Пропущено через собственные ОС, м3 | Передано сточных вод другим канализациями, м3 | Сброшенные воды без очистки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| ООО «Коммунальные системы «Кощино» | 2014 год | 74206,0 | 477,0 | 73729,0 |  | 67533,0 | 6196,0 |  | 74206,0 |  |  |  |
| ООО «Коммунальные системы «Кощино» | 2028 год | 68633,0 | 477,0 | 68156,0 |  | 61960,0 | 6196,0 |  | 68633,0 |  |  |  |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

- осуществить капитальный ремонт павильонов артезианских скважин для централизованного обеспечения водой территорий д. Немчино и д. Муравщина;

- произвести замену водопроводных сетей в д. Кощино, д. Гевино;

- строительство водопровода в д. Борешино, д. Кощино;

- определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

- разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Замена существующих водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Кощинского сельского поселения предполагается замена существующих водопроводных сетей: 1,5 км в д. Кощино, 0,5 км в д. Гевино. Строительство артезианской скважины и водопровода 2 км. в д. Борешино. Строительство водопровода 1,5 км. в д. Кощино.

Капитальный ремонт павильонов артезианских скважин.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Кощинского сельского поселения предполагается капитальный ремонт павильонов артезианских скважин в д. Немчино и д. Муравщина.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по модернизации схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Строительство очистных сооружений и канализационной насосной станции в д. Кощино.

- Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Канализование проектируемых объектов соцкультбыта.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений в д. Кощино производительностью 500 куб.м/сутки.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.

Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний.

Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период.

Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее, чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

Строительство канализационной насосной станции.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Кощинского сельского поселения предполагается строительство канализационной насосной станции в д. Кощино производительностью 30 м3/ч.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Кощинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается установка современных очистных сооружений.

Схемой  предусмотрено строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 500 м³/сут.

Обеззараживание очищенных стоков производится ультрафиолетовой установкой.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Определение ориентировочной стоимости замены существующих водопроводных сетей.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Кощинского сельского поселения предполагается замена существующих водопроводных сетей: 1,5 км в д. Кощино, 0,5 км в д. Гевино. Необходимо произвести замену водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить замену 2,0 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 2,5 млн. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.). Строительство артезианской скважины и водопровода 2 км. в д. Борешино. Строительство водопровода 1,5 км. в д. Кощино.

Определение ориентировочной стоимости капитального ремонта павильонов артезианских скважин.

Согласно Программе модернизации системы водоснабжения Кощинского сельского поселения предполагается капитальный ремонт павильонов артезианских скважин в д. Немчино и д. Муравщина. Ориентировочная стоимость внедрения мероприятия составляет – 400,0 тыс. руб.

Строительство артезианской скважины и водопровода протяженностью 2 км. в д. Борешино. Строительство водопровода в д. Кощино, протяженностью 1,5 км.

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 500 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 2500.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 2500 – 13240 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 1324 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  3310,0 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 1324 тыс. руб.

Итого – 19198,0 тыс. руб.

Таким образом, стоимость установки современных ОС в д. Кощино составит 19198,0 тыс.руб.

Определение ориентировочной стоимости строительства канализационной насосной станции.

Согласно Программе модернизации системы водоотведения Кощинского сельского поселения предполагается строительство канализационной насосной станции в д. Кощино производительностью 30 м3/ч.

Необходимо произвести строительство КНС включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 2292,6 тыс. руб. (1 м3/ч= 76,42 тыс. руб.).

## Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время систему водоснабжения и водоотведения обслуживает ООО «Коммунальные системы «Кощино». В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнены следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения - строительство водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважин, строительство очистных сооружений и канализационных сетей.

Таблица 15

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2014 г | Целевой показатель на 2022 г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение | кВтхч/м3 | 0,98 | 0,83 | 0,78 |
| 2. | Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение | кВтхч/м3 | 0,67 | 0,57 | 0,54 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Кощинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.